Realizace oprav Tomečkova 2010

- Oprava a seřízení oken
- na základě stížností a reklamačních závad byla provedena oprava a seřízení oken ve všech bytech
- oprava proběhla v několika etapách na základě výzvy k jednotlivým nájemcům v létě 2010
- opravu provedla firma Rudolf Leschinger
- náklady cca 50 000 Kč

- Dveře na chodbách
- důvodem oprav byly zničené chodbové dveře mezi schodištěm a chodbou a dále vadné samozavírače u hlavních vstupů
- částečná oprava a částečná výměna dveří, instalace zarážek, zednická úprava špalet, výměna samozavíračů a seřízení

- oprava proběhla v létě 2010
- opravu provedla firma MULTIPED
- celkové náklady cca 100 000 Kč

- Oprava ležatého rozvodu ÚT v suterénu a výměna armatur
- na základě četných problémů s topením byly opraveny výměníkové stanice v bytech a poté opraveno ležaté potrubí rozvodu ÚT v suterénu
- dále byly armatury uzávěrů jednotlivých stupaček vymístěny ze soukromých objektů tak, aby k nim byl trvalý přístup
- úprava výměníkových stanic firmami Uchytil a BSN, projekce úpravy ležáku firma Uchytil, realizace úpravy ležáku firma M.O.S.
- realizace proběhla jaro až léto 2010
- celkové náklady cca 440 000 Kč

- Praskliny zdí – fasáda
- opraveny havarijní stavy zatékání
- bylo provedeno vysekání, zatmelení a zapravení omítky, částečně oprava nátěru
- opravu provedly firmy GEO ING a Komárovská stavební
- opravy proběhly podzim 2009 až podzim 2010
- celkové náklady cca 70 000 Kč

- Oprava teras
- proběhl výběr způsobu řešení a dodavatele, opravují se dvě pilotní terasy
- zvolena technologie, která nejlépe vyhovovala konstrukční skladbě teras – hladké betonové dlaždice cca 40 mm, podepřené speciálními podložkami pouze v rozích; podložky uložené přímo na hydroizolační fólii, pod fólií spádová tepelná izolace s dalšími případnými vrstvami schopnými snášet a roznášet tlak vyvozovaný zatíženou dlažbou
- realizace podzim 2010 
- celkové náklady cca 215 000 Kč

- Odvodnění stropu garáží
- vypracován projekt – vybudování odvodňovacích žlabů se zaústěním do kanalizace

- Oprava elektroinstalace v garážích
- vypracován projekt – přemístění vedení elektroinstalace mimo stropy garáží

Vypracoval BSN, s.r.o.

Brno, 15.11.2010